Спецификация

Установки сверхкритической флюидной экстракции

Установка состоит из экстрактора(ов), сепаратора(ов), дистилляционной колонны, насоса высокого давления для углекислоты, насоса сорастворителя, системы охлаждения, теплообменников, системы очистки, системы стабилизации давления в экстракторе, емкости для CO2, расходомера, системы контроля температуры и давления (безопасности) и т.д.

Основные технические характеристики

1. Экстрактор: 0,5л, 1л, 2л, 5л/50 МПа, 10л, 24л/40 МПа, 50-200л/320 МПа, для экстракции как твердых, так и жидких материалов, снабжен рубашкой для циркуляционного нагрева с регулировкой температуры.

2. Сепаратор: 0,3-10л/30 МПа, 50-100л/16-22 МПа, снабжен рубашкой для циркуляционного нагрева с регулировкой температуры.

3. Дистилляционная колонна: внутренний диаметр (25х2-3м/30МПа, (35х2-3м/300МПа, (48х4-6м/30МПа, (78х4-6м/30МПа, в соответствии с техническими требованиями, 4-секционный, 6-секционный или 8-секционный контроль температуры. Может быть подобран и загружен материал для заполнения в соответствии с технологическими требованиями заказчика.

4. Насос высокого давления: 20л/40МПа.ч, двухплунжерный; 50л/50МПа.ч, двухплунжерный с частотным регулированием; 400л/40МПа, трехплунжерный с частотным регулированием; 800л/400МПа, трехплунжерный с частотным регулированием. Все насосы с охлаждением головки.

5. Насос сорастворителя: сорастворитель вводится для изменения полярности CO2, чтобы расширить спектр извлекаемых веществ.

6. Система охлаждения: снабжена компрессором.

7. Система теплообмена и контроля температуры: в соответствии с технологическими требованиями поставляется с экстрактором, сепаратором и дистилляционной колонной. Обеспечивает контроль температуры при помощи циркулирующей воды до 85 (C, масла – до 150 (C. Для контроля температуры водяной бани и флюида используется цифровой дисплей. Точность контроля температуры (1 (C.

8. Контроль давления (система безопасности): снабжена электроконтактным датчиком давления на выходе из насоса высокого давления, клапанами сброса давления насоса высокого давления, экстрактора, сепаратора, дистилляционной колонны в соответствии с их максимальным рабочим давлением для автоматического сброса давления в случае его превышения. Экстрактор снабжен системой клапанов обратного давления на выходе, которые контролируют стабильное давление и обеспечивают его точную регулировку. Точность контроля давления в потоке (0,1МПа.

9. Индикатор потока: металлический роторный расходомер с удаленным цифровым дисплеем для контроля мгновенного потока и наработки.

10. Трубопроводы: все емкости, краны, фитинги и трубопроводы, контактирующие с флюидом, изготовлены из нержавеющей стали.