Алгоритм технико-экономического обоснования

производства сверхкритического экстракта

(на примере экстракта розмарина)

Метод сверхкритической флюидной экстракции имеет несомненные преимущества перед традиционными методами экстракции: высокая эффективность и селективность экстракции, простота разделения растворителя и экстракта, минимизация потерь, отсутствие вредных и токсичных выбросов, чистота продукта, сохранение в нем летучих и термолабильных компонентов.

В то же время, собственники многих экстракционных производств убеждены, что переход на сверхкритические технологии сопряжен с высокими капитальными вложениями, и не знают, что еще одним преимуществом этих технологий являются низкие операционные расходы.

Задача настоящего сообщения – на конкретном примере показать, как произвести расчет капитальных и операционных расходов на производство сверхкритического экстракта с тем, чтобы заинтересованные специалисты могли провести аналогичные расчеты, подставив собственные данные (в том числе национальные цены и ставки налогов) и оценить перспективность внедрения сверхкритических технологий в их собственном производстве.

Исходные данные, необходимые для расчета

| Цена растительного сырья, PrRM | $0,4/кг |
| --- | --- |
| Насыпная плотность растительного сырья*, ( | 0,350 кг/л |
| Выход экстракта*, YE | 1,8% |
| Оптимальная скорость потока CO2*, f | 51 кг/час |
| Длительность цикла экстракции*, t | 50 мин. |
| Коэффициент для расчета потерь CO2*, l | 4% от скорости потока в кг |
| Цена экстракта, S | $200/кг |
| Объем экстрактора, V | 200 л |
| Цена на CO2, Prco2 | $0,3/кг |
| Цена электроэнергии, PrE | $0,1/(кВт.час) |
| Цена рабочей силы, Pr | $2/час |
| Число рабочих на смену, N | 2 |
| Рабочее время, W | 16 часов/день, 2 смены |
| Рабочих дней, D | 300 дней/год |

* - определяется в предварительном эксперименте

Капитальные вложения

Капитальные вложения (CI) на установку сверхкритической экстракции зависят от мощности установки (объема экстрактора) и в общем случае подчиняются следующему закону масштабирования:

Капитальные вложения на установку производства США* с объемом экстрактора 200 л и скоростью потока CO2 51 кг/час приняты в данном примере за $1400000 с учетом возможной оптимизации установки, которая может затронуть объем и геометрию экстракторов, изменение скорости потока CO2 и давления. С учетом земли, здания и других соответствующих расходов капитальные вложения не должны превысить $1800000.

Постоянные затраты

Постоянные затраты в год (FC) рассчитаны как % от капитальных вложений:

| Страховка | 1% |
| --- | --- |
| Амортизация | 10% |
| Текущее техническое обслуживание | 2% |
| Налог на недвижимость | 1% |
| Всего | 14% |

Итого:

Переменные затраты

Сырье

Затраты на сырье (RMC) определяются следующей формулой:

____________________________

* - Обращаем Ваше внимание на то, что предлагаемое нами оборудование почти в 10 раз дешевле.

Потери CO2

Неизбежные потери CO2 в атмосферу происходят в момент выгрузки полностью проэкстрагированного сырья из экстрактора и полученного продукта из приемника-сепаратора. Соответственно, потери CO2 на единицу полученной продукции минимальны, если подобраны оптимальные значения давления, температуры, потока растворителя и длительности экстракции. Оптимальные параметры экстракции зависят от особенностей сырья и продукта, должны быть определены экспериментально и масштабированы с учетом геометрии экстрактора.

Потери CO2 в год удобно выражать как долю от общего потока растворителя в кг, которая поступает из внешнего хранилища (баллона) на компенсацию потерь, связанных с открытием экстрактора и сепаратора при выгрузке. Этот параметр также определяется экспериментально и затем масштабируется.

Затраты, связанные с потерями CO2 (CLC), рассчитываются по следующей формуле:

Заработная плата

В связи с необходимостью поддерживать автоматические параметры экстракции, установки сверхкритической флюидной экстракции высоко автоматизированы. Обслуживание установки с учетом требований по охране труда требует 2 рабочих на смену, 2 смены по 8 часов. Затраты  на оплату труда (LC) рассчитываются по формуле:

Электроэнергия

Оптимальные параметры для экстракции розмарина были определены в эксперименте как 300 бар и 40 (C. Довольно низкая температура экстракции позволяет ограничиться только предварительным нагревом флюида и не использовать обогрев рубашки экстрактора. Насос в промышленных установках снабжается частотным регулятором, что позволяет экономить электроэнергию. Основной единицей оборудования, потребляющей электроэнергию, является холодильный агрегат, осуществляющий конденсацию и регенерацию растворителя.

Энергопотребление (EC) оборудования приведено в таблице:

| Насос | 1,3 кВт |
| --- | --- |
| Холодильный агрегат | 6,5 кВт |
| Нагреватель флюида | 2,6 кВт |
| Прочее оборудование (светильники и т.п.) | 2,6 кВт |
| Всего | 13 кВт |

Затраты на электроэнергию (UC) рассчитываются следующим образом:

Итого переменные расходы (DC) равны:

Сумма (TC) постоянных и переменных расходов, а также прочих расходов (GC), которые принимаются в объеме 5% от капитальных вложений, будет равна:

Годовой объем производства

Годовой объем производства сверхкритического экстракта розмарина (E) на рассматриваемой установке составит:

Доход от продажи экстракта (TI), не принимая во внимание возможные побочные продукты из отработанного сырья, составит:

Валовая прибыль (GP) составит:

Чистая прибыль (P) после налогообложения составит:

Таким образом, капитальные вложения окупятся не более, чем через 3 года.

Литература:

Patel R.N., Bandyopadhyay S., Ganesh A. Economic appraisal of supercritical fluid extraction of refined cashew nut shell liquid // Journal of Chromatography A. – 2006. – V.1124, N1 -2. – P. 130-138.

Shariaty-Niassar M., Aminzadeh B., Azadi P., Soltanali S. Economic evaluation of herb extraction using supercritical fluid // Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly. – 2009. – V.15, N3. – P. 143-148.